## Slide 1
地圖閱讀技巧

## Slide 2
格網座標及格網方格
(本投影片須以結束放映的方式進行練習)
00
02
52
格網方格一例：0053
53
先橫後直
01
54
格網方格例一：010540
格網方格例二：003536

## Slide 3
比例尺(1)-分數比例尺
(請放映本投影片)
設MA(Mobile Armor)之 寬度為20 m：
1 m
A
50 cm
B
A模型之比例為何？
1 / 20 = 1：20
B模型之比例為何？
0.5(m) / 20(m) =1：40
或
50(cm) / 2000(cm) =1：40
分母較大之比例尺，其比例較小。

## Slide 4
比例尺(2)-直線比例尺
1 m
A
以地圖所提供的比例尺，量度A模型的闊度，以求取MA的實際闊度。
0
20
40
米
比例尺(3)-說明式比例尺
說明式比例尺基本上並無技巧可言，以上面的例子來說，說明式比例尺為：
1厘米代表20厘米
0
20
40
米

## Slide 5
已知分數比例尺為1：200000，試利用直尺計算亞巴奧要塞的實際長度。
直尺
1
2
3
4
5
厘米
1
2
3
4
5
厘米
2. 實際長度為：
2.1厘米 X 200000 = 420000厘米
1. 用直尺量度亞巴奧要塞的長 度為：
2.1厘米
量度距離(1)-直線距離
= 4200米
1000
= 4.2千米(或公里)

## Slide 6
量度距離(2.1)-曲線距離
A
B
依紅色路徑由A走往B，距離為何？
1
2
3
4
5
厘米
由於直線距離為4.2厘米，為上一頁長度的2倍，故比例尺為：
2 X 1：200000 = 1：100000
若要量度曲線距離，可用幼繩或紙條作量度工具，並依下頁所示之方法量度。

## Slide 7
量度距離(2.2)-曲線距離
將幼繩拉直後，用直尺曲線距離為
若要幼繩量度曲線距離，可將幼繩用手指緊貼各段曲線。
厘米
1
2
3
4
5
6
7
A
B
6.8厘米
1000
實際距離為：
6.8厘米 X 100000 = 680000厘米
= 6800米
= 6.8千米(或公里)

## Slide 8
實際距離為：
6.8厘米 X 100000 = 680000厘米
量度距離(2.3)-曲線距離
用直尺量度紙條上A至B的距離：
若要紙條量度曲線距離，可用筆及紙條將曲線分段。
B
A
厘米
1
2
3
4
5
6
7
B
A
6.8厘米
1000
= 6800米
= 6.8千米(或公里)

## Slide 9
方向(1)-羅盤法
北
南
西
東
東北偏北
東北偏東
東南偏東
東南偏南
西南偏南
西南偏西
西北偏西
西北偏北
西南
西北
東南
東北
共16個主要方向

## Slide 10
如 0
方向(2)-方位角法
10
20
0
30
40
50
60
70
80
90
120
100
110
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
在數字之前補上“0”，使之成為3位數。
00
或 15
0
225即為
西南
南為
180
箭號所示之角度為 ，即方位
角 ，即羅盤方位的 。
12.3°
012
東北偏北

## Slide 11
如 40°
方向(3)-象限角法
在角度之前加上“北”或“南”，在角度之後加上“東”或“西”。
南
或 75°
10°
20°
北
30°
40°
50°
60°
70°
80°
東
60°
80°
70°
50°
40°
30°
20°
10°
10°
20°
30°
40°
50°
60°
70°
80°
西
80°
70°
60°
50°
40°
30°
20°
10°
南
東
北
西
若方位為北、南、東、或西，則仍沿用四個基本方向的名稱。

## Slide 12
面積
請注意面積單位。
若時間不足，請將與面積有關之題目留於最後才處理。
每一答案之間應有足夠之數值差距，故極端接近之答案可以全部忽略不理。
請同時下載「如何在地圖上計算實際面積？」

## Slide 13
坡度(1)
厘米
1
2
3
4
5
6
7
厘米
1
2
3
4
5
6
7
水平距離
垂直距離
垂直距離=1厘米
水平距離=5厘米
坡度 = 1 / 5 = 1 : 5
1 / 2 較 1 / 5為斜！
厘米
1
2
3
4
5
6
7
厘米
1
2
3
4
5
6
7
11.3°
26.6°

## Slide 14
坡度(2)
若一小徑呈一曲線，則其平均坡度不能以直線之水平距離量度，而應以小徑長度作水平距離。
小徑
兩點之直線距離
小徑之曲線水平距離

## Slide 15
垂直誇張率(1)
厘米
1
2
3
4
5
6
7
垂直距離為2000米，現量度得圖上之距離為2厘
米，故垂直比例為：
已知一大鐵球之高度為2000米，而闊度為2000米，現繪畫該鐵球之剖面圖如下：
2
_______________________________
2000 X 100
= 1 / 100000
水平距離為2000米，現量度得圖上之距離為2厘米，故水平比例為：
2
_______________________________
2000 X 100 = 1 / 100000
厘米
1
2
3
4
5
6
7
由於垂直比例與水平比例相等，
故剖面圖沒有被誇張。
2厘米
1厘米
2厘米
4厘米

## Slide 16
垂直誇張率(2)
厘米
1
2
3
4
5
6
7
垂直距離為2000米，現量度得圖上之距離為4厘
米，故垂直比例為：
2厘米
4厘米
2厘米
4厘米
4
_______________________________
2000 X 100
= 1 / 50000
水平距離為2000米，現量度得圖上之距離為2厘米，故水平比例為：
2
_______________________________
2000 X 100 = 1 / 100000
厘米
1
2
3
4
5
6
7
由於垂直比例與水平比例不相等，
故剖面圖有被誇張。

## Slide 17
垂直誇張率(3)
誇張率=
垂直比例 / 水平比例
  = 1 / 200000 除 1 / 100000
  = 100000 / 200000
  = 0.5
厘米
1
2
3
4
5
6
7
0.5厘米
1厘米
2厘米
誇張率=
垂直比例 / 水平比例
  = 1 / 50000 除 1 / 100000
  = 100000 / 50000
  = 2
2厘米
4厘米
2厘米
4厘米